ИНН 7729685820, КПП 772901001

119634, г. Москва, ул. Шолохова, д. 13, офис 1А

тел/факс: г. Москва (495) 504-37-86; факс (499) 737-92-70;

г. Санкт-Петербург (812) 336-40-34; г. Нижний Новгород (831) 429-04-77

г. Екатеринбург (343) 236-62-27, г. Новосибирск, (383) 22 787 09;

г. Кемерово (384) 265-04-05

р/с 40702810438180003800 в "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО г. Москва

БИК 044525225, корр./счет 30101810400000000225

ОКПО 92563981, ОГРН 1117746517415

www.tenzo-pribor.ru                                                                                    E-mail: alex.tenzo@mail.ru

ТКП № 1 от 24.08.2016 г.					              		г. Москва

ООО ""

Адрес:

Для

тел./факс:

Мы являемся компанией производителем мягких силосов для полимерных материалов. Нам необходимо оснащать наши силоса системой весового контроля. Схему высылаю в приложении.

Силоса будут рассчитаны на различные веса: от 1т до 50т.

Мне нужно от вас коммерческое предложение на подобную систему. В нем марка датчиков, на сколько он рассчитан тонн, терминал, коробка и провод. Необходимо указать стоимость каждой позиции. Сколько приблизительно будет стоить доставка и в какие сроки? А так же все ли у вас есть в наличии?

В ответ на Ваш запрос предлагаем к поставке следующее оборудование:

| № п.п. | Наименование | Ед. изм | Цена с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТВЭУ от 1 до 10 тонн |  |  |  |
| 1 | Датчик весоизмерительный тензорезисторный типа М50 на от 500кг до 5 т, нерж. ст | 4 | 15 990,00 | 63 960,00 |
| 2 | Силопередающее устройство простейшее для установки ёмкости на датчики М50/ПУ (М70К/ПУ) из конструкционной стали | 4 | 2 080,00 | 8 320,00 |
| 3 | Шунтирующий провод (провод массы) узла встройки датчика | 4 | 300,00 | 1 200,00 |
| 4 | Коробка соединительная клеммная КСК-5П, 4 входа коммутации + 1 выход (используется плата ПК4-31 и корпус 130х95мм) | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 5 | Кабель КММЦ 4х0,35 | 30 | 100,00 | 3 000,00 |
| 6 | Терминал весовой ТВ-003/05 Н, RS232/485/USB нержавеющий корпус, светодиодный индикатор с высотой символов 40 мм | 1 | 24 440,00 | 24 440,00 |
| 7 | Калибровка ТВЭУ (без проведения Госповерки) | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Итого за комплект ТВЭУ от 1 до 10 тонн: |  |  | 121 120,00 |
| 8 | Опция (по желанию заказчика): ПО "Система весового учета" для учета продукта в весовых системах, построенных с использованием ТВЭУ, в т.ч. Адаптер EL-204 (Допускается подключение до 30-ти устройств) | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное (ТВЭУ). ТВЭУ соответствуют ТУ 4274-056-18217119-2005 и внесены в Государственный реестр средств измерения под № 19765-10.

Расчет усилия датчика по формуле:

НПВ датчика (не менее) = Вес (емкости с продуктом) * 2 (двойной запас прочности) / 4 (кол-во опор).

Срок изготовления 3-4 недели. Предоплата 50%.

По готовности к отгрузке – доплата оставшейся суммы.

При заказе от 5-ти комплектов предоставим скидку 5-10% от суммы поставки.

Опция 1: ПО "Система весового учета" для учета продукта в весовых системах, построенных с использованием ТВЭУ, в т.ч. Адаптер EL-204 (Допускается подключение до 30-ти устройств)

Опция 2 (по желанию заказчика): Стоимость пусконаладки (шефмонтаж) составляет 40% от стоимости поставляемого оборудования + командировочные расходы.

Комплект ТВЭУ упакован в отдельную коробку весом 20-30 кг.

Технические характеристики и описание датчика и терминала прилагаются к письму.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ТензоПрибор»                                                                                Грасс А.Ф.

| датчик М50 |
| --- |
| НПИ,т Н, мм R, мм 0,5 39 30 1 42 55 2 3 43 5 44 Масса датчика 1,5 кг Длина кабеля 3м |  |
|  | М50/ПУ КСБ-5П |

### Силопередающее устройство простейшее для установки емкости на датчик  М50/ПУ

Сочетание фланца из мягкой стали и закаленного вкладыша позволяет провести качественную установку с минимальными затратами. Применяется при наличии основания и опоры, находящихся в горизонтальной плоскости. Материал - конструкционная или нержавеющая сталь.

| Обозначение | Тип датчика | Материал | D, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М50/ПУ | М50 | конструкционная сталь | 116 | 98 | 50 | 78 |
| М65/ПУ | М65 | конструкционная сталь |  | 116 | 65 | 93 |
| М70К/ПУ | М70К | конструкционная сталь |  |  | 75 | 103 |

Терминал ТВ-003/05Н

«ВЕСОВОЙ КОНСТРУКТОР» позволит точно определить массу продукта, находящегося в емкости в определенный момент времени.

Для автоматического отслеживания изменений массы продукта разработано специальное программное обеспечение.

В арсенале пользователя – возможность вести учет продукта одновременно в нескольких емкостях (количество поддерживаемыхвесовых терминалов на одной линии связи RS-485 – до 64).

Во время работы программы на экране ПК можно отображать значения текущего веса и последнего отвеса, мнемосхему емкости, тип продукта и др. параметры.

ПО обладает широкими возможностями составления отчетов.

Комплект оборудования «ВЕСОВОЙ КОНСТРУКТОР» позволяет получить систему для взвешивания любых технологических емкостей с минимальными затратами.

Комплект оборудования устройства состоит из тензо-датчиков, узлов встройки и весового терминала.

Благодаря широкому выбору тензодатчиков любую технологическую емкость – бак, смеситель, бункер, силос, мясорубку или реактор – можно оснастить устройство и получить при этом минимальное отклонение от реального веса продукта.

«ВЕСОВОЙ КОНСТРУКТОР» применяется для статического и, в отдельных случаях, для динамического взвешивания. Области применения: строительная, мясоперерабатывающая, пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная, атомная и другие отрасли промышленности.